Návod pro zabudovaný termostat ETER00A1 se signalizační LED

- Ovládání termostatu:

Pomocí otočného kolečka lze regulovat teplotu cca od 5 °C  do  30° C

Úroveň  (vločka) je nezámrzná teplota nastavená na 5° C až úroveň 6 na cca 30 °C.

Každý stupeň představuje cca 5°C (příklad: úroveň 3 představuje cca 15°C )

Bílá LED dioda signalizuje 3 stavy.

- LED dioda nesvítí – termostat neaktivní, (topení bude topit i při  vypnutí termostatu z akumulace)

- LED dioda svítí červeně – termostat aktivní, (probíhá nahřátí akumulačního jádra až do dosažení požadované teploty)

- LED dioda svítí zeleně – termostat je v režimu útlumu.

- Režim útlumu:

Režim teplotního útlumu aktivujte stisknutím a následným držením otočného kolečka termostatu po dobu cca 5 – 10 sekund až do rozblikání LED diody a poté kolečko uvolnit.

Teplotní útlum se aktivuje automaticky od doby sepnutí na dobu cca 7 hodin. Po tuto dobu svítí signalizační LED dioda zeleně.

Příklad stiskneme-li v 23:00 bude útlum trvat do 6:00. Režim útlumu se poté automaticky aktivuje ve stejný čas každý den. Není tedy nutné útlum každý den aktivovat.

V teplotním útlumu se teplota automaticky sníží o 4°C od aktuálně nastavené teploty na termostatu.

- Přerušení režimu útlumu:

Stisknout ovládací kolečko a uvolnit do 5 sekund od stlačení.

Režim útlumu se na dvě hodiny deaktivuje a termostat pracuje v normálním režimu a v případě sepnutí svítí červeně. Po uplynutí 2 hodin se termostat vrátí do útlumového režimu až do vyčerpání časového úseku 7 hodin od aktivace.

- Zrušení útlumového režimu:

Stisknout ovládací kolečko (pro lepší orientaci stavu LED diody otočit ovládací kolečko na nezámrznou teplotu) a držet cca 10 sekund až do rozblikání led diody a jejího úplného zhasnutí. Poté se ovládací kolečko uvolní a režim je zrušený.

Aktivuje se opět viz. režim útlumu bod 2.

- Bezpečnostní informace:

Při zkratu teplotního čidla (trvalé spojení) nebo přerušení kabelu k čidlu bude LED dioda trvale blikat a topení se z bezpečnostních důvodů automaticky odpojí.